## Slide 1: RANCANG BANGUN SISTEM DETEKTOR GAS CH4 BERBASIS MIKROKONTROLER DENGAN TRANSMITTER 4-20mA
Disusun Oleh:
Muhammad Rais
2311019010
Seminar Proposal

## Slide 2: LATAR BELAKANG MASALAH
Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah:
Sistem perpipaan pada industri gas merupakan bagian yang perlu di perhatikan dikarenakan banyak terjadi potensi bahaya yang memiliki risiko tinggi seperti kebocoran gas yang mengakibat kerugian
Gas DETEKTOR CH4 yang banyak digunakan sebagai sistem keamanan ketika terjadi kebocoran gas di perlukan warning yang cepat dan akurat
Oleh sebab itu, diperlukan suatu prototipe sistem detektor gas ch4 berbasis mikrokontroler dengan transmitter 4-20ma karena sinyal 4-20ma memiliki beberapa keunggulan, antara lain lebih tahan terhadap derau (noise), dapat ditransmisikan pada jarak yang jauh dan tidak terpengaruh terhadap resistansi kabel, serta mampu mengenali masalah seperti putusnya koneksi ataupun hubung singkat (short circuit)
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 3: RUMUSAN MASALAH
2.
Prototipe dibuat dalam skala kecil untuk kebutuhan pembelajaran dan penelitian.
Sistem detektor gas dirancang menggunakan Mikrokontroler dan sensor MQ4 untuk memonitoring kebocoran gas
1.
Rumusan masalah penelitian ini adalah:
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010
3.
Pengambilan data dan Pengujian sistem dilakukan dalam ruangan, tanpa implementasi pada gas dengan range pembacaan sensor maksimal.

## Slide 4: BATASAN MASALAH
Bagaimana cara mendapatkan output transmiter sinyal 4-20mA dari sensor gas CH4?
Bagaimana membuat suatu warning deteksi kebocoran gas ?
Bagaimana supaya dapat memonitoring kebocoran gas CH4 ?
Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 5: TUJUAN PENELITIAN
2.
Mengunakan sensor MQ4 sebagai alat yang dapat berfungsi sebagai warning pendeteksi kebocoran gas.
Dapat Membuat suatu inovasi berupa alat yang dapat mendeteksi kebocoran gas CH4 dan mengirimkan output transmiter sinyal 4-20mA ke perangkat PLC
1.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010
Dapat memahami prinsip kerja dari alat sistem detektor gas berbasis mikrokontroler
3.

## Slide 6: Blok Diagram Sistem
Gambar 1, Blok Diagram sistem detektor gas ch4 berbasis mikrokontroler dengan transmitter 4-20mA
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 7: Flow Chart
Gambar 3 , Flow Chart sistem detektor gas ch4 berbasis mikrokontroler dengan transmitter 4-20mA
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 8: RANCANG MEKANIK
Gambar 2 , Rancangan Mekanik sistem detektor gas ch4 berbasis mikrokontroler dengan transmitter 4-20mA
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 9: Tabel Perencanaan
Tabel 1, Tabel Perencanaan sistem detektor gas ch4 berbasis mikrokontroler dengan transmitter 4-20mA
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 10: RENCANA ANGGARAN DANA
Tabel 2, Tabel Anggaran sistem detektor gas ch4 berbasis mikrokontroler dengan transmitter 4-20mA
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 11: DAFTAR PUSTAKA
Albar, A., Joi, I. and Helmudyra, R. (2017) ‘Prototype Pendeteksi Kebocoran Gas LPG Pada Gudang Penyimpanan Gas LPG Berbasis Mikrokontroler’.
Asrul, J. et al. (2018) ‘Rancang Bangun Alat Monitoring Gas Metan Di Dalam Tambang Batu Bara Berbasis Android’, Jurnal Teknik Elektro ITP’.
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010

## Slide 12: Terima Kasih
Presentasi Proposal Tugas Akhir Muhammad Rais 2311019010